## Slide 1: NVR3864-V6-IQ 신규 도입 BMT 테스트 계획
성능, 안정성, AI 기능 검증을 위한 벤치마킹 테스트 절차
대상 장비: NVR3864-V6-IQ (64ch, 8HDD, 2U)

## Slide 2: 1. BMT 개요 및 목적
■ 대상 장비
- 모델명: NVR3864-V6-IQ
- 주요 스펙: 64채널 입력, 8 SATA HDD, RAID 지원, 4K 출력
■ 목적
- 64채널 대용량 데이터 처리 능력 검증
- AI 분석 기능(VCA) 정확도 확인
- RAID 및 Failover 안정성 확보를 통한 현장 도입 적합성 판단

## Slide 3: 2. 테스트 환경 구성 (권장)
■ NVR
- NVR3864-V6-IQ 본체 (HDD 8TB x 8EA, RAID 5/6 권장)
■ 카메라 및 입력 소스
- 실물 카메라: 4K(8MP) AI 카메라 4대 이상 (지능형 기능 검증용)
- 시뮬레이터: RTSP 64채널 풀 로드 (H.265, 4Mbps 기준)
■ 디스플레이 및 네트워크
- 4K 모니터 2대 (HDMI 1/2 독립 출력)
- L2 기가비트 스위치, 클라이언트 PC 1대

## Slide 4: 3-A. 기본 성능 및 UI (General Performance)
A-1. 부팅 속도
- 콜드 부팅 후 녹화 시작까지 3분 이내
A-2. 출력 해상도
- HDMI 1/2 독립 4K 출력 확인 (60Hz/30Hz)
A-3. UI 반응성
- 64채널 라이브 상태에서 메뉴 진입/전환 시 지연(Lag) 없음 확인

## Slide 5: 3-B. 영상 처리 및 부하 (Processing & Load)
B-1. 입력 대역폭 한계 테스트
- 384Mbps(Smart Off) 부하 인가 시 프레임 드랍 여부
B-2. 압축 효율 검증
- Ultra 265 vs H.264 비트레이트 절감률 비교 (약 50%)
B-3. 디코딩 능력
- 4K 8채널 또는 2MP 32채널 동시 라이브 시청 시 부드러움 확인
B-4. 장기 부하 테스트
- 72시간 연속 가동 후 시스템 로그(재부팅, 에러) 점검

## Slide 6: 3-C. 저장 및 안정성 (Storage & Reliability)
C-1. RAID 구성
- RAID 5/6 볼륨 생성 및 설정 용이성
C-2. HDD 장애 대응 (Rebuild)
- 녹화 중 HDD 강제 탈거 후 리빌딩 시 녹화 지속 여부 확인
C-3. Hot Spare (N+1)
- 예비 디스크/장비 자동 전환 테스트
C-4. ANR (네트워크 단절 보정)
- 네트워크 재연결 시 카메라 SD카드 데이터 자동 백업 확인

## Slide 7: 3-D. 지능형 기능 및 검색 (AI & Search)
D-1. VCA 분석 (침입/라인 크로싱)
- 구역 설정 후 객체 진입 시 알람 정확도 (90% 이상)
D-2. 객체 구분 (Smart Intrusion Prevention)
- 사람/차량 분류 필터링 성능 (동물, 나뭇잎 오작동 제외)
D-3. 스마트 검색 (AcuSearch)
- 속성 검색(빨간 옷, 차량 등) 시 검색 속도 측정
D-4. 얼굴 인식 (Face Detection)
- 등록된 얼굴 매칭 및 즉시 알람 표출 여부

## Slide 8: 3-E. 네트워크 및 보안 / 3-F. 호환성
■ 네트워크 및 보안
- E-1. 원격 접속: 모바일 앱 16분할 라이브 로딩 속도 (3초 이내)
- E-2. 이중화 네트워크: 듀얼 LAN 망 분리 또는 로드 밸런싱
- E-3. 보안: HTTPS 및 802.1x 적용 시 영상 전송 안정성
■ 호환성
- F-1. 타사 카메라 ONVIF 연동 (라이브, 녹화, PTZ 제어 확인)

## Slide 9: 4. BMT 결과 보고 및 팁
■ 결과 보고서 항목
- 종합 판정 (적합 / 부적합)
- 주요 이슈 사항 및 개선 필요점
- 운영 권고 사항 (HDD 등급, 네트워크 구성 등)
■ 테스트 팁
- 대량 설정 시 EZTools/Guard Station CMS 활용 권장
- 'Smart Mode' On/Off에 따른 대역폭 차이(200M vs 384M) 비교 필수